http://www.ножеточки.рф/

Инструкция для автоматической электрической ножеточки "Хозяйка 28E"

- Ножеточка  Хозяйка 28E - это быстрый и легкий способ заточить кухонные и другие ножи;

- Нож расположен под оптимальным углом для заточки благодаря специальной направляющей;

- Корпус ножеточки создан из хромированной стали и благодаря своему привлекательному дизайну подойдет любой, даже самой современной, кухне!

Внимание! Во избежание получения травм в процессе использования ножеточки всегда соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию;

- Не допускайте попадания влаги на прибор и не опускайте его в воду и другую жидкость;

- Не допускайте попадания прибора в руки детей;

- Всегда выключайте ножеточку из розетки после использования, перед чисткой;

- Не дотрагивайтесь до подвижных элементов;

- Не используйте ножеточку, если поврежден кабель или любой другой элемент;

- Ножеточка Хозяйка 28E пригодна для использования только в помещении;

- Используйте данный прибор только для заточки ножей.

Работа с прибором

- Смочите присоски внизу устройства и установите его на плоскую устойчивую поверхность;

- Включите кабель питания устройства в розетку 220В;

- Нажмите большую черную кнопку и удерживайте ее;

- Держа кнопку нажатой, медленно проводите  ножом в разъеме для заточки три раза поочередно. Затачиваемый край ножа должен быть параллелен столу, за исключением заточки кончика ножа. При заточке кончика ножа слегка поднимите вверх ручку ножа, чтобы закругленный  участок лезвия прошел по направляющей. Когда проводите лезвием по направляющей на заточку 5 сантиметров лезвия тратьте примерно 1 секунду. Например, для заточки лезвия длинной 15 сантиметров нужно затратить примерно 3 секунды для каждого провода лезвия по направляющей;

- Сразу после заточки рекомендуем аккуратно, без сильного давления провести острием лезвия от ручки до кончика ножа по ненужной деревянной палочке (подойдет край разделочной доски) или кусочку пластика , чтобы снять миниатюрные «заусенцы», возникшие при заточке. Подобные «заусенцы» будут цеплять разрезаемый продукт и накапливать миниатюрные частицы продукта (особенно плотных продуктов, таких как сырокопчености и т.д.). Перед резкой продуктов протрите заточенный нож влажной тканью.

Предупреждения

1. Ножеточка Хозяйка 28E подходит для заточки ножей из стали, стальных углеродных сплавов или из нержавеющей стали. Устройство предназначено для заточки кухонных ножей и большинства спортивных ножей. Не пытайтесь затачивать ножницы, зазубренные электрические ножи или любые ножи, лезвие которых не входит свободно в направляющую ножеточки Хозяйка 28E.

2. Не используйте пальцы для проверки остроты заточки лезвия. Не вставляйте острие ножа вертикально в направляющую. Это может повредить нож и ножеточку. Перед началом резки продуктов всегда протирайте лезвие ножа влажной тканью, чтобы удалить металлическую пыль, оставшуюся после заточки.