Электрическая ножеточка TAIDEA

Инструкция по эксплуатации

Важные пункты

- Перед использованием следует внимательно прочитать инструкцию.

- Нельзя погружать ножеточку в воду и другие жидкости.

- Перед тем как заточить нож, убедитесь в том, чтобы лезвие было чистым.

- Перед тем как поместить вилку в розетку необходимо убедиться в том, что переключатель питания находится в выключенном положении.

- Используйте ножеточку на ровном рабочем столе.

- Держите прибор вдали от источников тепла.

- Нельзя точить ножницы, топор или резцы, которые не могут свободно поместиться в пазе.

- Нельзя использовать прибор с маслом, водой или смазкой.

- Не использовать прибор под прямыми солнечными лучами и во влажной среде.

- Используйте прибор вдали от детей.

- Во время чистки и хранения прибора необходимо отключить питание.

- Данный прибор не подходит для использования людьми с медленной реакцией или психическими расстройствами, а так же детьми.

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Не использовать прибор, если шнур и/или вилка повреждены.

Конструкция изделия

Особенности и функции

- Прибор можно использовать для металлических и керамических ножей.

- Точить керамические ножи быстрее и эффективнее.

- Алмазные и керамические диски обеспечивают высокое качество заточки.

- Пластины для заточки располагаются под разными углами, что обеспечивает высокое качество заточки.

- Нержавеющая головка с точильными дисками легко снимается и ее удобно чистить от металлической пыли.

- В некоторых комплектациях присутствует дополнительный точильный нож.

- Напряжение: 100-240VAC, 50HZ-60HZ.

Способ применения

- Подключите адаптер питания к прибору, предварительно убедившись в том, что переключатель питания находится в выключенном положении.

- Заточка ножа.

Положите нож в левый паз. Проведите нож между дисками от основания до острого конца (3-8секунд). Положите нож в правый паз и проделайте тоже самое.

«1» Грубая заточка

Отсек предназначен для заострения лезвия или восстановления серьезно поврежденного ножа.

«2» Шлифование

Шлифовка лезвия. Рекомендуется использовать раз в неделю или каждый день для придания остроты лезвию.

- Замечания

А. После вложения ножа в паз следует сразу вести нож назад. Толкать вперед нельзя.

Б. Точить нож нужно с одинаковой силой и ровной скоростью.

Техническое обслуживание

- Перед техническим обслуживанием нужно отключить питание.

- Снятие, очистка и монтаж головки ножа.

Схема 6: Снятие точильной головки: вращайте головку ножа по часовой стрелке, потом вынимайте.

Схема 7: Очистка головки ножа: снимите защитную крышку направляющего ножа, высыпайте опилки в мусорную корзину.

Схема 8: Монтаж головки ножа: вставьте головку ножа в корпус точилки, вращайте против часовой стрелки до фиксации.

- Если головка ножа износилась и не может нормально работать, точилку использовать нельзя.

- Точилку можно протирать влажной тканью. Помещать прибор в воду нельзя.

- Хранить прибор в сухом, прохладном месте.

Описание гарантийного ремонта

- Гарантия ремонта

3 года гарантии на корпус прибора и сетевой адаптер.

Гарантия на корпус прибора не распространяется, если: стерта краска из-за частого использования прибора, прибор падал или понес иные искусственные поражения.

- Гарантия не действует при следующих условиях:

Неправильное использование прибора (не по назначению).

Потребитель сам изменил содержание гарантийного талона.

Потребитель сам сломал прибор.

Дефект прибора при стихийных бедствиях.